Челябинская область

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

КАРТАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  27  мая  2010г. № 31

Программа «Комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Карталинского городского поселения

на 2010-2015 годы»

Рассмотрев и обсудив, Программу «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Карталинского городского поселения на 2010-2015 годы»

Совет депутатов Карталинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Карталинского городского поселения на 2010-2015 годы Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Карталинского городского поселения на 2010-2015 годы»

2. Данное решение опубликовать в газете «Карталинская новь».

Глава Карталинского

городского поселения                                                                       О.В. Леонтьев

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА КАРТАЛЫ НА 2010 - 2015 ГОДЫ

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Карталы на 2010 - 2015 годы (далее - Программа) |
| Руководитель Программы | заместитель главы города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| Разработчики Программы | Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения |
| Цели Программы | комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры; улучшение качества коммунальных услуг с одновременним снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы города; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе |
| Задачи Программы | разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации программы; формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; увеличение пропускной способности коммунальных сетей; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |
| Срок реализации Программы | 2010 - 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Карталы на 2010 – 2015 годы"; "Комплексное развитие систем теплоснабжения города Карталы на 2010 - 2015 годы"; "Комплексное развитие систем электроснабжения города Карталы на 2010 - 2015 годы"; "Комплексное развитие систем газоснабжения города Карталы на 2010 - 2015 годы" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение уровня инвестиционной привлекательности города; улучшение уровня экологического состояния города |

## 1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава города Карталы, в соответствии с Генеральным планом города Карталы.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры города Карталы  (далее - город). Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

Существующие системы коммунальной инфраструктуры города характеризуются большим износом объектов. Данный показатель составил в 2007, 2008 годах соответственно 64 процента и 63 процента.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит увеличить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Карталы. Разработанные мероприятия позволят обеспечить объектами коммунальной инфраструктуры перспективные территории города, сняв дефицит газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Данная программа разработана для реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Карталинского городского поселения», областной целевой программы «Чистая вода»  и содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства, определенной Генеральным планом города Карталы.

Цели Программы:

1) комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры;

2) улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

3) обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

4) повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города;

5) повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе.

Для достижения целей определены задачи Программы:

1) разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

2) определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

3) формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;

4) увеличение пропускной способности коммунальных сетей;

5) замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

6) обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей.

## 4. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере   219 926,18 тыс. рублей.

| N п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс. руб. | средства предприятий | областной бюджет | средства районного бюджета | средства местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 47101,04 |  | 42390,94 | 3768,08 | 5292,02 |
| 2 | Теплоснабжение | 56 914,00 | 6338,0 | 45291,0 | - | 5285,0 |
| 4 | Электроснабжение | 48281,14 | 30781,14 | - | - | 17500 |
| 5 | Газоснабжение | 67630 | - | 58150 | - | 9480 |
|  |  | 219 926,14 | 37119,14 | 145831,9 | 3768,08 | 37557,02 |

## 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;

2) сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

3) обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

4) повышение уровня инвестиционной привлекательности города;

5) улучшение экологического состояния города.

## 6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оперативный контроль осуществляют отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения.

Муниципальные предприятия раз в полугодие предоставляют в отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи  администрации города отчет об исполнении мероприятий Программы в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение 2

к подпрограмме:                                                                            «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

в городе Карталы  на 2010-2015годы»

Отчет о ходе выполнения подпрограммы

- Форма отчета о ходе выполнения программы:

| № п/п | Наименование мероприятий (по разделам Подпрограммы) | Сроки проведения мероприятий | Источник финансирования | План тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Форма выполнения индикативных показателей

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Единица измерения | план | факт | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к подпрограмме:                                                                            «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

в городе Карталы  на 2010-2015годы»

Оценка эффективности

использования бюджетных средств подпрограммы

Оценка достижения                      фактические индикативные показатели

плановых индикативных  =          плановые индикативные показатели

показателей (ДИП)

оценка полноты

использования                   =          фактическое использование бюджетных средств

бюджетных средств                       плановое использование бюджетных средств

(ПИБС)

0 (эффективность

использования                  =            ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

бюджетных средств)                      ПИБС (оценка полноты оценка полноты бюджетных средств)

| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

ПОДПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КАРТАЛЫ  НА 2010 - 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, 15/4 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем электро-снабжения города Карталы на 2010 – 2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы города Карталы |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения |
| Цели Подпрограммы | 1. Повышение надежности объектов электро - сетевого хозяйства; 2. Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии; 3. Обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям; 4. Предотвращение перегрузки объектов систем электроснабжения: линий электро-передач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях; 2. Реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий; 3. Строительство новых объектов элетросете- -вого хозяйства. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; 2. Обеспечение бесперебойного электро-снабжения населения и организаций на территории города; обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры города; 3. Увеличение пропускной способности электрических сетей; 4. Снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения; 5. Снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения долгосрочного развития систем электроснабжения города в соответствии с Генеральным планом города Карталы Челябинской области. Подпрограмма позволит снизить уровень износа и аварийность систем электроснабжения, повысить качество оказываемых услуг, обеспечить строительство новых объектов с целью обеспечения резерва мощности для развития инфраструктуры во вновь застраиваемых районах города.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение г. Карталы выполнено в соответствии с существующей на данный момент схемой.

Потребители г. Карталы запитаны с линий и подстанций Карталинского РЭС, Сети Карталинской дистанции электроснабжения ЮУЖД, филиала ОАО «РЖД» переданы г. Карталы, обслуживающая организация не определена.

Трансформаторные подстанции через кабельные сети напряжением 6-10 кВ, находящиеся на балансе ООО «Областная электросетевая компания» Карталинский филиал запитаны  от силовых подстанций (ПС):

| 1 | ПС Карталы – Тяговая - 1 | 110/6кВ | ЭЧ - 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПС Карталы – Тяговая - 2 | 110/6кВ | ЭЧ - 7 |
| 3 | ПС Карталы - районная | 110/35/10кВ/ 27,5кВ | ЧПМЭС |
| 4 | ПС 220/110/10кВ | 220/110/10кВ | ЧПМЭС |

На балансе Карталинского филиала Общества с ограниченной ответственностью

«Областная электросетевая компания»  находится:

| 1 | Трансформаторных подстанций, в том числе 10/0,4кВ 6/0,4кВ | 68 шт. 37 шт. 31 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВЛ 6 – 10кВ | 57,3 км. |
| 3 | ВЛ – 0,4кВ | 305 км. |
| 4 | Кабельных линий электро- передач, в том числе КЛ – 0,4кВ КЛ – 6 – 10кВ | 14,3 км. 7,8 км. 6,5 км. |

Все высоковольтные и низковольтные сети, оборудование ТП, кабельные линии введены в эксплуатацию более 35 лет, т.е. износ составляет около 70%.

Трансформаторные подстанции, переданные Карталинскому городскому поселению от Карталинской дистанции электроснабжения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» запитаны от силовых подстанций.

ПС Карталы – Тяговая – 1  110/6кВ

ПС Карталы – Тяговая – 2  110/6кВ.

Карталинскому городскому поселению переданы от Карталинской дистанции электроснабжения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»

| 1 | Трансформаторных подстанций в т.ч. 10/0,4кВ 6/0,4кВ | 11 шт. 11 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВЛ 6 – 10кВ | 197 км. |
| 3 | ВЛ – 0,4кВ | 152 км. |
| 4 | Кабельных линий эл. передач в т.ч. КЛ – 0,4кВ КЛ – 6 – 10кВ | 25,36 км. 18,25 км. 7,11 км. |

3.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели Подпрограммы:

1. Ликвидация дефицита мощностей, действующих на территории Карталинского городского поселения трансформаторных подстанций.

2.  Увеличение пропускной способности отдельных участков воздушных и кабельных линий.

3.    Развитие сетей электроснабжения в городе Карталы.

4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ».

1. Мероприятия Карталинского филиала ООО «Областная электросетевая компания» по улучшению качества электроснабжения.

Таблица 1.

| № п/п | Мероприятия | Затраты | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заменить кабельные вставки (переход через ж/д под тремя мостами сечением 95 мм2 на 240 мм2, протяженностью 0,8 км. | 229,71 | 2010-2015 |
| 2 | Заменить выходной кабель с ПС «Карталы-районная» на ВЛ-10 кВ фид. «Полтавка» сечением 95 мм2 на 120 мм2, протяженностью о,35 км. | 61,4 | 2010-2015 |
| 3 | - Построить две линии 10 кВ от ПС-220/110/10 кВ с установкой 2-х ячеек КРУН на ПС-220/110/10 кВ: От этой линии запитать ТП № 21, 29, 54 с переводом 6 кВ на 10 кВ и увеличением мощности трансформаторов ТП-29 (180 кВА на 400 кВА), ТП-54 (320 кВА на 630 кВА) | 1 503,97 | 2010-2015 |
| 4 | От данной ВЛ-6 (10) кВ построить двухтрансформа-тор-маторную подстанцию в районе будующего строительства Оздоровительного комплекса п. Западный мощностью 2*630 кВА | 3 540,0 | 2010-2015 |
| 5 | Построить ВЛ-10 кВ от ТП-9 ул. Октябрьская до пер. Колхозный с установкой КТП-630 кВА с подключением развивающихся нагрузок | 980,85 | 2010-2015 |
| 6 | Построить ВЛ-10 кВ от КТП-3 ул. Советская до пер. Железнодорожный с установкой КТП-400 кВА для разгрузки ТП-3 | 1 177,64 | 2010-2015 |
| 7 | Построить отпаечную ВЛ-10 кВ пер. Кооперативный до пер. Локомотивный с установ-кой КТП-400кВА. | 1 072,0 | 2010-2015 |
| 8 | Построить отпаечную ВЛ-10 кВ от «ЦРП-40-ГНС» до КТП-8 (Путейский городок) с переводом с 6 кВ на 10 кВ. | 1 184,0 | 2010-2015 |
| 9 | Построить ВЛ-10 кВ от ЦРП-40 по пер. Гвардейский с последующим переводом ТП-13а, 9а,27а,50 с 6 на 10 кВ | 1 145,0 | 2010-2015 |
| Итого: | 10 894,57 |  |

2. Мероприятия Карталинского филиала ООО «Областная электросетевая компания» по повышению надёжности электроснабжения населения Карталинского городского поселения.

Таблица 2

| № п/п | Наименование пункта | Количество ТП | Затраты | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий городок | 4 | 10 839,92 | 2010-2015 |
| 2. | Орский городок | 2 | 2 993,25 | 2010-2015 |
| 3. | Шоссейный городок | 2 | 4 035,60 | 2010-2015 |
| 4. | Карталы-2 | 1 | 2 017,8 | 2010-2015 |
| Итого: | 7 | 19 886,57 |  |

  - Мероприятия по улучшению электроснабжения на сетях, переданных Карталинскому городскому поселению от Карталинской дистанции электроснабжения Южно-Уральской железной дороги.

Таблица 3.

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование ТП-46 Замена главного рубильника-630 а, установка прибора учета (измерительный комплекс) установка разрядника в РУ-6 кВ-3 | 2010-2015 |
| 2 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-46 пер.З.Космодемьянской, 2а Замена провода А-50 - 140 метров, замена опор, Замена кабеля АСБЗх35 - 140 метров | 2010-2015 |
| 3 | ЛЭП – 0,4 кВ ул. Ленина ,36,40,44,42,52,54 Замена кабеля ААБ 3х70 - 80 метров Замена провода А-50 - 320 метров, замена 10 опорп. | 2010-2015 |
| 4 | Лэп-0,4кВ ТП-46 Д\сад «Березка» Замена кабеля АСБ 3*35+1*16 - 300 метров. | 2010-2015 |
| 5 | ЛЭП 0,4 кВ ТП-46 кафе «Молодежное» Замена кабеля ААБ 3*120 - 270 метров | 2010-2015 |
| 6 | ЛЭП – 04,кВ ТП-46 – ул. Ленина, 48,50 – пер Замена 8 опор, замена провода А-50 - 400 метров. Блюхера | 2010-2015 |
| 7 | ТП – 32: ф2,ф3,ф4,ф5 ул. Акмолинская, 69 Установка КТП | 2010-2015 |
| 8 | Оборудование ТП-32 ул. Акмолинская, 69 Ф2 – замена кабеля 20,м. Ф4 – замена кабеля 60 м. Ф5 – замена кабеля 30 м. | 2010-2015 |
| 9 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-32 (городок,магазин) Замена кабеля АСБ 3х95 – 30 метров. | 2010-2015 |
| 10 | ЛЭП – 6 кВ ТП-32 – 34 Карталы-2 Замена 9 опор и провод А50 – 400 метров | 2010-2015 |
| 11 | ЛЭП-04 кВ Карталы-2 ТП-32 Кр. уголок, клуб Замена 5 опор, замена провода А35 – 160 метров. | 2010-2015 |
| 12 | ТП № 34 – ф7 «Резерв» Установка КТП | 2010-2015 |
| 13 | Оборудование ТП-34 Замена КРУ на заводские, замена 5 рубильников | 2010-2015 |
| 14 | ЛЭП – 0,4 кВ Карталы-2 ТП-34- насосная Замена 5 опор и провода А35 - 300 метров, замена кабеля АСБ 3х35+1х16 - 30 метров. | 2010-2015 |
| 15 | Оборудование ТП-7 Установка разрядников в РУ-6, Установка прибора учета | 2010-2015 |
| 16 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-7 ул. Пушкина,4 Замена кабеля ААБ 3х95+1х50 - 95 метров | 2010-2015 |
| 17 | ТП-5 Замена кабеля ул. Славы,12а АПВБ 3х95+1х50 - 110 метров | 2010-2015 |
| 18 | ТП № 45 Замена кабеля на насосную ААБ 3х50+1х25 - 110 метров. | 2010-2015 |
| 19 | Оборудование ТП-42 Установка ТМ-320 кВА, установка прибора учета ( измерительный комплекс) | 2010-2015 |
| 20 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-42 – ТП –5 Славы,10 ТП-42 Кафе Замена кабеля на Кафе ААБ 3х12+1х35 - 120 метров Замена кабеля Славы, 10 АСБ 3х150 – 320 метров | 2010-2015 |
| 21 | Оборудование ТП-90 Установка ТМ-250кВА, установка прибора учета. | 2010-2015 |
| 22 | ЛЭП-0,4кВ для дома ул. Калмыкова, 4а ТП-74 Замена кабеля ААБ 3х120+1х35 - 260 метров | 2010-2015 |
| 23 | ТП-91 Установка трансформатора 250/6 – шт. | 2010-2015 |
| 24 | ТП – 51 Замена кабеля АВВБ 3х70+1х35 - 140 метров Замена кабеля ул. Пушкина, 7 АВРГ 4х50- 300 метров | 2010-2015 |
| 25 | ЛЭП-0,4 кВ, Карталы-1 ТП-51 ул. Пушкина Замена 10 опор, замена провода А35 – 400 метров | 2010-2015 |
| 26 | ЛЭП-04кВ Карталы-1 ТП-51 Кинотеатр Замена кабеля ААБ 3х25+1х16 – 90 метров | 2010-2015 |
| 27 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-51 Больница Замена кабеля ААБ 3х120 - 400 метров | 2010-2015 |
| 28 | ЛЭП-6 кВ Карталы-1 ТП-51 – ТП-2 Замена кабеля ААБ 3х185 - 310 метров | 2010-2015 |
| 29 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-51 ул. Ленина 9а, 5а Замена кабеля ул. Ленина,9а – ААБ 3х50 - 140 метров ул. Ленина,5а – АСБ 3х70+1х35 – 200 метров | 2010-2015 |
| 30 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-51 – ТП-7 Замена кабеля ААБ 3х185 - 220 метров | 2010-2015 |
| 31 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-51 – ТП-7 Замена кабеля ААБ 3х185 - 220 метров | 2010-2015 |
| 32 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 Бараки ПЧ-14 Замена опор и провода А50 – 800 метров | 2010-2015 |
| 33 | ЛЭП-04 кВ ,Электростанция №2 Сельстрой Замена опор и провода А50 – 1935 метров | 2010-2015 |
| 34 | ЛЭП-0,4 кВ Электростанция №2 Пекарня ул. Больничная Замена опор и провода АС70 - 1395 метров | 2010-2015 |
| 35 | ЛЭП-04, кВ ТП-23 ул. Пушкина Прокладка резервного кабеля на ул. Пушкина,20 , ул. Ленина,13 по 100 метров каждый дом. | 2010-2015 |
| 36 | ЛЭП-0,4 кВ электростанция №2 – Автоклуб Замена опор и провод АС70 - 2440 метров | 2010-2015 |
| 37 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы-1 ТП-48 Освещение улиц Замена 62 опор и провод АС-35 – 2920 метров | 2010-2015 |
| 38 | ЛЭП-0,4 кВ Карталы –1 ТП-48 Терапия, стадион Установка провода АС25 - 150 метров | 2010-2015 |
| 39 | Ст. Карталы-1 Контора ОРСА Замена 15 опор и провода А35 – 900 метров | 2010-2015 |
| 40 | Карталы-1 ТП-49 ул. Ленина,35 Замена деревянных опор 30 шт. | 2010-2015 |
| 41 | Карталы-1 ТП-49 ул. Ленина СЭС Замена ВЛ на кабельную линию АВВГ 3х25+1х50 – 150 метров | 2010-2015 |
| 42 | Карталы-1 ТП-48 мол. Общежитие Замена опор и провода АС 35 - 240 метров, Замена 3-х жильного кабеля АС 3х95 - 150 метров | 2010-2015 |
| 43 | Карталы-1 ТП-23 освещение ул.Пушкина Замена кабеля ААБ 3х95 - 125 метров Прокладка резервного кабеля ААБ 3х95 на ул. Пушкина,20 и ул. Ленина 13 – по 100 метров каждый | 2010-2015 |
| 44 | Карталы-1 ТП-8 Магазин Замена кабеля АСБ 3х120 – 60 метров. Замена опор и провода А 35 - 400 метров | 2010-2015 |
| 45 | Карталы – 1 ТП-48 – Школа № 17 Замена кабеля АСБ 3х35+1х16 - 160 метров | 2010-2015 |
| 46 | Карталы-1 ТП-48 – Хирургия Замена кабеля ААБ 3х35+1х16 - 85 метров | 2010-2015 |
| 47 | Карталы-1 ТП-54 Школа № 34 Замена кабеля АСБ 3х120 - 270 метров | 2010-2015 |
| 48 | Карталы-1 ТП-23 – Универмаг Замена кабеля ААБ 3х95 - 180 метров | 2010-2015 |
| 49 | Карталы-1 ТП-49 – Кафе «Молодежное» Замена кабеля ААБ 3х120 - 382 метра | 2010-2015 |
| 50 | Карталы –1 ТП-8, Д/сад № 93, школа № 131 Замена кабеля НУКВА 3х95 - 192 метра | 2010-2015 |
| 51 | Карталы-1 ТП-54 Интернат Замена кабеля АПШВ 3х35+1х16 - 286 метров | 2010-2015 |
| 52 | Карталы-1 ТП-54 Детский сад №82 Замена кабеля АПШВ 3х120 - 382 метра | 2010-2015 |
| 53 | Карталы-1 ТП-48 –Столовая Замена кабеля АСБ 3х70+1х35 - 83 метра | 2010-2015 |
| 54 | Пос. Западный КТП-84 Замена провода А95 - 500 метров. Замена кабеля АВРГ 3х120+1х35 - 60 метров | 2010-2015 |

4. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 4.

| Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция, ремонт, содержание муниципальных сетей электроснабжения | 17 500,00 |
| Итого: | 17 500,00 |

5.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1.Решение проблем поставки электроэнергии для нужд населения Карталинского муниципального района.

2. Обеспечение электроснабжением периферийных, вновь строящихся микрорайонов частного сектора.

3. Решение проблем имеющихся на территории Карталинского муниципального района.

4. Обеспечение перспективного развития и строительство объектов на территории Карталинского муниципального района.

6. ОБЪЁМ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОГРАММУ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

| № п/п | Наименование | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс. руб. | Седства предприятий | Средства местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 48 281,14 | 30 781,14 | 17 500,00 |

Выводы:

Общая оценочная  стоимость реализации представленных мероприятий составляет 48 281,14 млн. рублей и является ориентировочной. Конкретные затраты на выполнение мероприятий должны уточняться при разработке проектно-сметной документации на текущий момент времени исполнения.

Реализация представленных мероприятий позволяет:

- Решить назревшие проблемы по замене ветхих электрических сетей с

одновременным повышением их пропускной способности.

- Снять проблемы некачественного электроснабжения существующих

потребителей.

- Обеспечить бесперебойное электроснабжение жизненно важных объектов

города.

- Обеспечить перспективное развитие и строительство объектов разных форм

собственности на территории Карталинского городского поселения.

Заместитель главы

Карталинского городского поселения                                              А.А. Аскеров

### Приложение 2

к подпрограмме :

«Комплексное развитие систем

электроснабжения в городе

Карталы  на 2010-2015годы»

Отчет о ходе выполнения подпрограммы

- Форма отчета о ходе выполнения городской целевой программы:

| № п/п | Наименование мероприятий (по разделам Подпрограммы) | Сроки проведения мероприятий | Источник финансирования | План тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Форма выполнения индикативных показателей

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Единица измерения | план | факт | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к подпрограмме :

«Комплексное развитие систем

электроснабжения в городе

Карталы  на 2010-2015годы»

Оценка эффективности

использования бюджетных средств подпрограммы

Оценка достижения                      фактические индикативные показатели

плановых индикативных  =          плановые индикативные показатели

показателей (ДИП)

оценка полноты

использования                   =          фактическое использование бюджетных средств

бюджетных средств                       плановое использование бюджетных средств

(ПИБС)

0 (эффективность

использования                  =            ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

бюджетных средств)                      ПИБС (оценка полноты оценка полноты бюджетных средств)

| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

ПОДПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КАРТАЛЫ  НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ    ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения города Карталы на 2010 - 2015 годы (далее - Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | заместитель главы города Карталы |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения |
| Цели и задачи Подпрограммы: | Цели Подпрограммы: обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города, повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха; обеспечение тепловой энергией вновь застраиваемых жилых районов путем строительства новых и реконструкции существующих тепловых сетей; повышение энергоэффективности тепловых сетей города за счет использования современных технологий, достижений научно-технического прогресса, оборудования и материалов; повышение энергосбережения при транспортировке, оптимизации режимов тепловых сетей (гидравлического и температурного) и потреблении тепловой энергии, обеспечение оперативности и управляемости технологическими процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления; повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности; снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, применение перспективных видов изоляции -пенополиуретановая изоляция (далее - ППУ изоляции); Задачи Подпрограммы: для источников тепла: оценка существующего состояния энергообеспечения, в частности, теплоснабжения города с применением инновационного диагностического оборудования; обоснование вида теплоснабжения по степени централизации/децентрализации и возможной конкуренции поставщиков тепла; обоснование и утверждение температурного режима (графика), соответствующего пропускной способности тепловых сетей и условиям городских потребителей тепла; определение типа вновь вводимых энергетических установок с учетом преимуществ и недостатков применительно к условиям города; для тепловых сетей: разработка оптимальной топологической структуры тепловых сетей для создания единой городской сети теплоснабжения; снижение тепловых потерь в тепловых сетях города за счет применения новых теплоизоляционных материалов; снижение затрат на перекладку труб путем применения индустриальных методов теплоизоляции труб (предварительная изоляция); |
| Срок реализации подпрограммы | 2010-2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения; обеспечение готовности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях; обеспечение подключения новых тепловых нагрузок как во вновь застраиваемых районах, так и в старых (при точечной застройке); увеличение резерва по тепловой мощности имеющихся тепловых сетей и источников тепла; снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; создание единой городской сети теплоснабжения, позволяющей устранить сложности при подключении новых теплоисточников, число, мощность и месторасположение которых может быть произвольным; снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции; переход на качественно новый уровень работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечивающий платежеспособность населения за оказываемые услуги; обеспечение оперативности при поиске места аварий, локализации и устранении аварий, а также оптимизации гидравлических режимов за счет использования телекоммуникационных и информационных технологий. |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма   представляет   собой   комплекс   первоочередных   мероприятий   по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей  теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения  (далее  -  тепловых  сетей)  с  целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчетом  потребностей  капиталовложения  и  сроков реализации.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И АНАЛИЗ.

На территории  г. Карталы расположены следующие объекты жилищно-коммунального хозяйства:

1, котельные  всего                                                         -  10 шт.

из них   муниципальных                              -    4 шт.

в том числе:

МУП «Теплоэнергокомплекс г. Карталы»

-ул.Карташева,37                      1 ед.

-пер. Конечный,5                   -   1 ед.

-ул. Калмыкова 9                   -   1 ед.

ведомственные:                                -   6  ед.

в том числе:

«Челябоблкоммунэнерго» -             -    2  ед.

ООО «Агрогазстройкомплекс»      -     1 ед

«Карталинский элеватор»                -    1 ед.

Комбинат «Скала»                           -    1 ед.

Дирекция тепловодоснабжения ОАО «РЖД»                -    1 ед.

2.  Тепловые сети       всего                                           - 41,6 км

из них   муниципальных                        - 25,0 км

ведомственных                         - 16,6 км

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели  Подпрограммы:

1)  обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города;

2) повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;

3)  обеспечение  тепловой  энергией  вновь  застраиваемых  жилых  районов  путем строительства новых  и реконструкции существующих тепловых сетей;

4)  повышение  энергоэффективности  тепловых  сетей  города  за  счет использования современных  технологий,  оборудования  и  материалов,  а  также  достижений  научно-технического прогресса;

5)  повышение энергосбережения при транспортировке,  оптимизации режимов тепловых сетей (гидравлического и температурного) и потреблении тепловой энергии;

6)   обеспечение   оперативности  и  управляемости   технологическими  процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления;

7)  повышение  экономической  эффективности  и  рентабельности  теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности;

8) снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь,   применения   перспективных   видов  изоляции   (ППУ  изоляции).

Задачи Программы:

для источников тепла

1) оценка существующего состояния энергообеспечения,  в частности,  теплоснабжения города с применением инновационного диагностического оборудования;

2)  обоснование  вида  теплоснабжения  по  степени  централизации/децентрализации и возможной конкуренции поставщиков тепла;

3)  обоснование и утверждение температурного режима  (графика),  соответствующего пропускной способности тепловых сетей и условиям городских потребителей тепла.

4) определение типа вновь вводимых энергетических установок с учетом преимуществ и недостатков применительно к условиям города;

для тепловых сетей

1)  разработка оптимальной топологической структуры тепловых сетей для создания единой городской сети теплоснабжения;

2)  снижение тепловых потерь в тепловых сетях города за счет применения новых теплоизоляционных материалов;

3)  снижение затрат на перекладку труб путем применения индустриальных методов теплоизоляции труб (предварительная изоляция);

4)  снижение  гидравлического  сопротивления  тепловых  сетей  за  счет  реконструкции с заменой участков тепловых сетей заниженных диаметров;

5)  создание оптимальных режимов в тепловых сетях с помощью применения систем регулирования давления, расхода' теплоносителя, а также установки приборов учета тепла на раздающих магистралях, ЦТП и у потребителей;

6) унификация центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и других элементов систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для снижения затрат и повышения надежности работы систем;

7)  введение  в  унифицированных  ЦТП  автоматизированных  систем  регулирования отопления по температуре наружного воздуха;

. 8)  модернизация оборудования тепловых пунктов и сетей для снижения затрат и повышения качества горячего водоснабжения потребителей.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Разработанные мероприятия включают меры по энергосбережению. Энергетическая эффективность мероприятий определяется:

- увеличением пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приводит увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

- улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, то есть использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя для энергоснабжающей организации, выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом правилами технической эксплуатации электростанций и сетей, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство блочной котельной пер. Конечный | 2011-2013 |
| 2 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Юбилейная (ТК 52-ТК 53) | 2010-2012 |
| 3 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Юбилейная (ТК 10-ТК 13) | 2010-2012 |
| 4 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Комарова школа – ТК 16 пер. | 2010-2012 |
| 5 | Замена участка теплотрассы ул. Пушкина от ТК-1 до ТК -10/1 | 2010 |
| 6 | Замена участка теплотрассы Головной колодец ТК-1 до ул. Зои Космодемьянской , 3 | 2010-2014 |
| 7 | Замена участка теплотрассы ул. Ленина от ТК-74/2 до ТК-73/3 | 2010-2013 |
| 8 | Замена участка теплотрассы ул. Ленина от 40 от ТК – 84/5до Орджоникидзе, 15 | 2010-2012 |
| 9 | Проектирование и строительство блочной котельной пер. Дзержинского | 2011-2015 |
| 10 | Проектирование и строительство блочной котельной ул. Железнодорожная | 2012-2014 |
| 11 | Оптимизация работы тепловых сетей. Регулирование систем отопления потребителей с установкой шайб и насосов | 2010-2011 |

Затраты на реализацию

| N п/п | Наименование мероприятия | Областной бюджет тыс.руб | Местный Бюджет тыс.руб. | Средства преприят. тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство блочной котельной пер. Конечный | 5000 |  |  |
| 2 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Юбилейная (ТК 52-ТК 53) |  |  | 39 «ЧОКЭ» |
| 3 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Юбилейная (ТК 10-ТК 13) |  |  | 186 «ЧОКЭ» КЭТС |
| 4 | Ремонт участков тепловых сетей ул. Комарова школа – ТК 16 пер. |  |  | 113 «ЧОКЭ» КЭТС |
| 5 | Замена участка теплотрассы ул. Пушкина от ТК-1 до ТК -10/1 | 16314 |  |  |
| 6 | Замена участка теплотрассы Головной колодец ТК-1 до ул. Зои Космодемьянской , 3 | 10527 |  |  |
| 7 | Замена участка теплотрассы ул. Ленина от ТК-74/2 до ТК-73/3 | 150 | 100 |  |
| 8 | Замена участка теплотрассы ул. Ленина от 40 от ТК – 84/5до Орджоникидзе, 15 | 300 | 200 |  |
| 9 | Проектирование и строительство блочной котельной пер. Дзержинского | 5000 |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство блочной котельной ул. Железнодорожная | 5000 |  |  |
| 11 | Реконструкция и ремонт тепловых сетей на территории города | 3000 | 4985 | 6000 |
|  | ИТОГО по источникам: | 45291 | 5285 | 6338 |
| ИТОГО по мероприятиям: | 56914 |

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1) обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения;

2)  обеспечение готовности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях;

3)  обеспечение подключения новых тепловых нагрузок как во вновь застраиваемых районах, так и в старых (при точечной застройке);

4) увеличение резерва по тепловой мощности имеющихся тепловых сетей и источников тепла;

5) снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла;

6) создание единой городской сети теплоснабжения, позволяющей устранить сложности при подключении новых потребителей тепла;

7) снижение издержек производства по передаче тепла за счет уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции;

8) переход на качественно новый уровень работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечивающий платежеспособность населения за оказываемые услуги;

9)  обеспечение оперативности при поиске места аварий,  локализации и устранении аварий,   а   также   оптимизации   гидравлических   режимов   за   счет   использования телекоммуникационных и информационных технологий.

## ПОДПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КАРТАЛЫ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Карталы на 2010 - 2015 годы (далее - Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | заместитель главы города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения |
| Цели Подпрограммы | строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения города в связи с необходимостью повышения надежности водоснабжения и водоотведения; 2. увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; 3. снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды; 4. улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 5. увеличение надежности питьевого водоснабжения и отвода сточных вод; снижение аварийности на сетях. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации; 2. строительство новых водопроводных и канализационных сетей; 3. внедрение на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии; 4. установка приборов учета расхода воды, уровнемеров в резервуарах чистой воды, приборов контроля и регулирования давления на водопроводных сетях, а также автоматического контроля технологических параметров режима работы коммунальных сетей и сооружений водоснабжения; 5. замена экологически опасной технологии обеззараживания питьевой воды жидким хлором на экологически безопасную - гипохлоритом натрия; 6. строительство новых водопроводных и канализационных сетей с насосными станциями. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности | 1. снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях; 2.снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; 3. обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий и организаций, находящихся на территории города; 4. увеличение срока эксплуатации трубопроводов с 25 до 50 лет; 5. повышение надежности энергообеспечения систем водоснабжения и водоотведения, снижение электропотребления за счет установки преобразователей частоты вращения насосов; 6. подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей; 7. использование безопасного метода обеззараживания питьевой воды. |

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная Подпрограмма направлена на долгосрочное комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма включает первоочередные безотлагательные меры по модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения с целью сокращения их износа, снижения аварийности и потерь воды на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов с целью усовершенствования технологий очистки воды и стоков, обработки осадков, образующихся в процессе очистки.

### 2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ПРОБЛЕМ

Источником водоснабжения населения г. Карталы являются подрусловые (подземные воды) м поверхностные воды водозабора «Попов Брод».

Подрусловые воды из под Карталинского  водохранилища отбираются через скважины. Поверхностные воды отбираются из Карталинского водохранилища, на водозаборе Попов Брод, которое построено в 1979 году.

Техническая вода из Карталинского водохранилища на реке Карталы-Аят подается из водоприемника № 1 по двум стальным трубам Д=800 мм, L=16,1 м и водоприемника №2 по стальной трубе Д=400 мм, L=16 м в береговой всовывающий колодец.

Из берегового всасывающего колодца по всасывающей трубе Д=250 мм техническая вода насосами первого подъема КМ-160/30 (один в резерве) подается одной напорной линией д=250/200 мм, L=80м на фильтрованную станцию подготовки питьевой воды в вихревой смеситель, где смешивается с коагулянтом и обеззараживается, осветляется в вертикальных отстойниках, фильтруется на скорых фильтрах, собирается в резервуар чистой воды   Y =400 м3 и пред насосами 2 подъема обеззараживается вторично, смешивается в напорном водопроводе с водой из скважин станции перекачки и по 3-й и 4-й напорной линии подается на станцию усиления к потребителю в г. Карталы

Износ водопроводных сетей составляет 60 %, результатом чего является большое количество  аварий.

Изношенность сетей обеспечивает большие  непроизводительные потери воды.

Аварии на сетях  снижают качество предоставляемых услуг, приводят к перебоям в снабжении водой населения и предприятий.

Отсутствует централизованное водоснабжение в определенных районах города, что не благоприятно сказывается на эпидемиологической обстановке, создает проблемы при тушении пожаров.

3. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

Целями Подпрограммы являются:

1) бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

2) строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения города в связи с необходимостью повышения надежности водоснабжения и водоотведения;

3) снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды;

4) улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

5) увеличение надежности питьевого водоснабжения и отвода сточных вод;

6) снижение аварийности на сетях.

### 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ   ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и бурение 2-х скважин в микрорайоне Полтавка | 2010 – 2015 |
| 2. | Установка 2-х водонапорных башен в микрорайоне Полтавка | 2010 – 2015 |
| 3. | Закольцовка двух водоводов микрорайон Полтавка ДУ 100 мм L= 850 м | 2010 – 2015 |
| 4. | Строительство водопровода пер. Дзержинского ДУ 100 мм L= 200 м | 2010 – 2015 |
| 5. | Строительство водопровода по ул. Гагарина в микрорайоне Полтавка ДУ 100 мм L= 2 500 м | 2010 – 2015 |
| 6. | Водопровод в пер. Монтажников SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 63 мм.L=450м | 2010 – 2015 |
| 7. | Водопровод Копейский городок пер. Короткий трубы SDR17.6 ПЭ80 ДУ 63 мм.L=350м | 2010 – 2015 |
| 8. | Замена водопроводных сетей Молзавод – з-д К-700 ДУ 150 мм.L=2 500м | 2010 – 2015 |
| 9. | Замена водопроводных сетей ул. Юбилейная –ГНС ДУ 100мм L=1800м | 2010 – 2015 |
| 10. | Строительство водопровода по ул. Набережная в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 2 000 м | 2010 – 2015 |
| 11. | Строительство водопровода по ул. Труда в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 500 м | 2011-2013 |
| 12 | Строительство водопровода по ул. Советская в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 500 м | 2011-2013 |
| 13 | Водопроводные сети по ул. Октябрьская ДУ 100 мм L=1500м | 2012-2015 |
| 14 | Замена водопроводных сетей Узел связи ул. Заводская, Трубы SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 63 мм.L=380м вод. колодцев 11 шт | 2012-2015 |
| 15 | Замена водопроводных сетей пер. Конечный (подстанция КРЭС 220 кВт.) ДУ 100мм L=500 м | 2012-2015 |
| 16 | Водопровод пер. Сельстрой- -пер. Складской трубы SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 100 мм.L=250м | 2012-2015 |
| 17 | Магистральный водопровод Полтавка – РЭС- Рабочий городок ДУ 100 мм.L=3 500м | 2012-2015 |
| 18 | Магистральный водопровод Полтавка-Рабочий городок- Карталы-2 ДУ 100 мм.L=3 000м | 2012-2015 |
| 19 | Строительство водопровода по ул. Водопроводная ДУ 100мм L= 500 м | 2012-2015 |
| 20 | Строительство водопровода по ул. Мостовая ДУ 100мм L= 300 м | 2012-2015 |
| 21 | Строительство водопровода по ул. Чапаева ДУ 100мм L= 500 м | 2012-2015 |
| 22 | Строительство водопровода по ул. Зелёная ДУ 100мм L= 800 м | 2012-2015 |
| 23 | Строительство водопровода по ул. Луговая ДУ 100мм L= 800 м | 2012-2015 |
| 24 | Строительство водопровода по ул. Новостроящая ДУ 100мм L= 800 м | 2012-2015 |
| 25 | Строительство водопровода по ул. 1-я Северная ДУ 100мм L= 800 м | 2012-2015 |
| 26 | Строительство водопровода по ул. 2-я Северная ДУ 100мм L= 600 м | 2012-2015 |
| 27 | Строительство водопровода по ул. Свободы ДУ 100мм L= 600 м | 2012-2015 |
| 28 | Строительство водопровода по ул. Почтовая ДУ 100мм L= 700 м | 2012-2015 |
|  | Водоотведение |  |
| 29 | Строительство канализационных сетей (самотечная сеть диаметром 150 миллиметров общей протяженностью 4 километра, напорная сеть диаметром 150 миллиметров в две нитки длиной 650 метров), канализационная насосная станция в поселке Западный . | 2013- 2015 |

5. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование объекта | обл. бюджет | бюджет район. | местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | тыс.руб. |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и бурение 2-х скважин в микрорайоне Полтавка | 6255,0 | 556,0 | 139,0 |
| 2. | Установка 2-х водонапорных башен в микрорайоне Полтавка | 3132,0 | 78,4 278,4 | 69,6 |
| 3. | Закольцовка двух водоводов микрорайон Полтавка ДУ 100 мм L= 850 м | 841,5 | 74,8 | 18,70 |
| 4. | Строительство водопровода пер. Дзержинского ДУ 100 мм L= 200 м | 214,2 | 19,04 | 4,76 |
| 5. | Строительство водопровода по ул. Гагарина в микрорайоне Полтавка ДУ 100 мм L= 2 500 м | 2103,3 | 186,96 | 46,74 |
| 6. | Водопровод в пер. Монтажников SDR17.6 ПЭ 80 - | 200,91 | 17,86 | 4,46 |
| 7. | Водопровод Копейский городок пер. Короткий трубы SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 63 мм.L=350м | 166,78 | 14,82 | 3,71 |
| 8. | Замена водопроводных сетей Молзавод – з-д К-700 ДУ 150 мм.L=2 500м | 2970,0 | 264,0 | 66,0 |
| 9. | Замена водопроводных сетей ул. Юбилейная – ГНС ДУ 100мм L=1800м | 1336,5 | 118,8 | 29,70 |
| 10 | Строительство водопровода по ул. Набережная в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 2 000 м | 1683,0 | 149,60 | 37,40 |
| 11 | Строительство водопровода по ул. Труда в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 500 м | 421,2 | 37,44 | 9,36 |
| 12 | Строительство водопровода по ул. Советская в микрорайоне Полтавка ДУ 100мм L= 500 м | 421,2 | 37,44 | 9,36 |
| 13 | Водопроводные сети по ул.Октябрьская ДУ 100 мм L=1500м | 1116,0 | 99,2 | 24,80 |
| 14 | Замена водопроводных сетей Узел связи ул. Заводская, Трубы SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 63 мм.L=380м вод. колодцев 11 шт | 983,7 | 87,44 | 21,86 |
| 15 | Замена водопроводных сетей пер. Конечный (подстанция КРЭС 220 кВт.) ДУ 100мм L=500 м | 423,00 | 37,6 | 9,40 |
| 16 | Водопровод пер. Сельстрой - пер. Складской трубы SDR17.6 ПЭ 80 ДУ 100 мм.L=250м | 257,40 | 22,88 | 5,72 |
| 17 | Магистральный водопровод Полтавка – РЭС - Рабочий городок ДУ 100 мм.L=3 500м | 2945,25 | 261,8 | 65,45 |
| 18 | Магистральный водопровод Полтавка-Рабочий городок- Карталы-2 ДУ 100 мм.L=3 000м | 2524,5 | 224,40 | 56,10 |
| 19 | Строительство водопровода по ул. Водопроводная ДУ 100мм L= 500 м | 423,00 | 37,60 | 9,40 |
| 20 | Строительство водопровода по ул. Мостовая ДУ 100мм L= 300 м | 252,0 | 22,4 | 5,60 |
| 21 | Строительство водопровода по ул. Чапаева ДУ 100мм L= 500 м | 423,0 | 37,60 | 9,40 |
| 22 | Строительство водопровода по ул. Зелёная ДУ 100мм L= 800 м | 675,0 | 60,0 | 15,0 |
| 23 | Строительство водопровода по ул. Луговая ДУ 100мм L= 800 м | 675,0 | 60,0 | 15,0 |
| 24 | Строительство водопровода по ул. Новостроящая ДУ 100мм L= 800 м | 675,0 | 60,0 | 15,0 |
| 25 | Строительство водопровода по ул. 1-я Северная ДУ 100мм L= 800 м | 504,0 | 44,8 | 11,20 |
| 26 | Строительство водопровода по ул. Свободы ДУ 100мм L= 600 м | 504,0 | 44,8 | 11,20 |
| 27 | Строительство водопровода по ул. Почтовая ДУ 100мм L= 700 м | 589,5 | 52,4 | 13,10 |
|  | строительство водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок на территории города | - | - | 4350 |
| 28 | Водоотведение |  |  |  |
| 29 | Строительство канализационных сетей (самотечная сеть диаметром 150 миллиметров общей протяженностью 4 километра, напорная сеть диаметром 150 миллиметров в две нитки длиной 650 метров, канализационная насосная станция в поселке Западный . | 9000,0 | 800,0 | 200,0 |
|  | итого затраты на реализацию мероприятий | 42390,94 | 3768,08 | 5292,02 |

### 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1) снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

2) снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

3) обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий и организаций, находящихся на территории города;

4) увеличение срока эксплуатации трубопроводов с 25 до 50 лет;

5) повышение надежности энергообеспечения систем водоснабжения и водоотведения;

8) подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей.

ПОДПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КАРТАЛЫ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация города Карталы, 457350, Россия, Челябинская область, город Карталы, ул. Пушкина, 15/4 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения города Карталы на 2010 - 2015 годы (далее - Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы города Карталы |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту и связи администрации Карталинского городского поселения |
| Цели и задачи Подпрограммы | Обеспечение безопасного и безаварийного функционирования газораспределительной системы города; Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям; Строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности; Увеличение пропускной способности газовых сетей |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Полная газификация города. Повышение надежности функционирования объектов газоснабжения. Увеличение уровня газификации города. Снижение износа объектов газоснабжения. |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма включает меры по модернизации существующих газораспределительных сетей и строительству новых объектов для обеспечения безаварийной и безопасной работы всей системы газоснабжения города.

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Подача природного газа в г.Карталы предусматривается следующим категориям потребителей:

1. Населению, проживающему в многоэтажной застройке в  целях приготовления пищи.

2. Населению, проживающему в существующей усадебной застройке в  целях приготовления пищи, для отопления и горячего водоснабжения от местных отопительных приборов.

3. Населению, проживающему в перспективной коттеджной застройке в  целях приготовления пищи, для отопления и горячего водоснабжения от местных отопительных приборов.

4. Коммунально-бытовым и другим предприятиям различного назначения.

5. Промышленным предприятиям на нужды отопления и технологические нужды.

В схеме газоснабжения города решены следующие основные вопросы:

1.Обоснованые направления использования газа, определение потребности в газе.

2.Даны предложения по развитию эксплуатации газового хозяйства.

3.Разработана схема распределения природного газа и выполнены гидравлические расчёты для определения пропускной способности систем газоснабжения на нормальный режим её работы.

При разработке схемы газоснабжения принято, что всё население, проживающее в жилой застройке, будет использовать природный газ на хозяйственные нужды.

Существующая система газоснабжения смешанная, преимущественно 3-х ступенчатая:

1-ая ступень – газопроводы высокого давления Р=1,2МПа от ГРС до головных ГРП

2-ая ступень – газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа от головных ГРП до сетевых;

3-тья ступень – газопроводы низкого давления Р= ,003 МПа от сетевых ГРП до потребителей.

Характеристика газового хозяйства ОАО «Карталыгазком» на 1.01.2010 год по городу Карталы.

Всего газопроводов -								335,23 км.

В том числе:

-распределительные и магистральные-					204,11 км.

-вводы-										131,12 км

Из них по давлению:

-высокого-									6,58 км.

-среднего-									40,62 км.

-низкого-									288,03 км.

По способу прокладки:

-подземные газопроводы-							41,23 км.

-надземные газопроводы-							294,00 км.

Из них полиэтиленовые ( Орский гор., Рабочий гор.)			1,72 км.

Количество ГРП, ШРП, ГРУ-						99 шт.

В том числе ГРП-								14 шт.

ГРУ-								13 шт.

ШРП-								72 шт.

Количество газифицированных квартир:

Всего-										13062 шт.

В том числе:

-природным газом-								13034 шт.

-сжиженным-									28 шт.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями и задачами Подпрограммы являются:

1) Обеспечение безопасного и безаварийного функционирования газораспределительной системы города.

2) Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям.

3) Строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности.

4) Увеличение пропускной способности газовых сетей.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы по г. Карталы на 2010-2015 г.г. содержит предложения, согласованные с ОАО « Карталыгазком», и представлен в таблице:

| N п/п | Наименование мероприятий, объектов | Срок реализации (годы) | Ориентировочная стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При выполнении капитального ремонта жилых домов и инженерных сетей , производить замену внутридомового газопровода и вынос отключающих устройств( кранов на вводах в подъездах ) в наружное исполнение – с целью программы по антитеррору. | 2010-2015 | 350,0 |
| 2 | По ул. Славы – выполнить замену 4 газовых переходов или проложить в футляр (согласно технических условий). | 2010 - 2015 | 720,0 |
| 3 | Выполнить перекладку подземных газопроводов по ул. Ленина, ул. Пушкина, между домами в наружное исполнение из-за использования этих проездов большегрузными автомобилями и отсутствия футляров на газопроводах. | 2010 - 2015 | 900,0 |
| 4 | Планово выполнить перевод квартир с сжиженного газа на природный в жилых дома по пер. Дзержинского д.2,4; ул. Оржоникидзе, ул. Акмолинская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Пушкина д.9, пер.Конечный –– количество квартир – 148, на сумму - 1400 т. руб. | 2011-2015 | Пушкина,9 -100,0 проект -300,0 СМР |
|  |  |  | Конечный,5 1 500,0 |
|  |  |  | Дзержинского 930,0 |
|  |  |  | Акмолинская 3700,0 |
|  |  |  | 6530,0 |
| 5 | Поэтапно перевести отопление жилых домов 2-этажной застройки с центрального отопления на индивидуальное по ул. Железнодорожная, ул. Карташова – 56 квартир на сумму 720 т. руб.- распределительные сети ВДГО-1400 | 2011-2014 | 2120,0 |
| 6 | Внести предложения в генеральную схему газоснабжения института « Челябинскгражданпроект» с целью увеличения стабильного газоснабжения в жилых домах г. Карталы и частного сектора ,перекладка газопровода с увеличением диаметра магистрали протяженность 3,9 км. | 2010-2015 | 28300,0 |
| 7 | Ремонт вентиляционных и дымоотводящих систем в жилых домах многоэтажных застроек при наличии в них газоиспользующего оборудования ВПГ. | 2010 - 2015 | 2000,0 |
| 8 | Проведение диагностики внутридомовых газопроводов сроком эксплуатации более 20 лет и газоиспользующего оборудования. | 2010 -2015 | 1100,0 |
| 9 | Выполнения работ по герметизации вводов всех коммуникаций общественных и жилых зданий в радиусе 50 м. от подземного газопровода. | 2010 - 2015 | 700,0 |
| 10 | Строительство газопроводов – закольцовок в р-не Полтавка ( 3-х мостов ) | 2011 - 2014 | 1960,0 |
| 11 | Перекладка газопровода с целью увеличения диаметра газопровода по ул. Гагарина (кооператив Чабоненко, кооператив Никонец ) | 2011 - 2015 | 830,0 |
| 12 | Строительство газопровода – закольцовки в районе магазина «Дорожный» ул.Пролетарская; ул.Карталинский рабочий (дет. Сад ) , ул.Зеленая 1; ул. Новостроящая, протяженность 400 метров. | 2010 - 2015 | 900,0 |
| 13 | Замена ШРП на БГРП с установкой телеметрии – 7 шт.(ул. Новостроящая , к-тив Жукова; к-тив Власова; Путейский гор.; Сенной гор.; пос. Западный – 3 шт.) | 2012 - 2015 | 4720,0 |
| 14 | Выполнить перекладку подземного газопровода по ул. Железнодорожной протяженность 1,65 км на полиэтилен диамм. 160мм | 2010 - 2015 | 1650,0 |
| ИТОГО | 67 630,0 |
| Оплата проектных работ стоимость на 1 год* 5 лет | 1 896,0 9 480,0 |

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- Полная газификация города.

- Повышение надежности функционирования объектов газоснабжения.

- Увеличение уровня газификации города.

- Снижение износа объектов газоснабжения.

### Приложение 1

к подпрограмме:                                                                            «Комплексное развитие систем газоснабжения  в городе Карталы  на 2010-2015годы»

Оценка эффективности

использования бюджетных средств подпрограммы

Оценка достижения                      фактические индикативные показатели

плановых индикативных  =          плановые индикативные показатели

показателей (ДИП)

оценка полноты

использования                   =          фактическое использование бюджетных средств

бюджетных средств                       плановое использование бюджетных средств

(ПИБС)

0 (эффективность

использования                  =            ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

бюджетных средств)                      ПИБС (оценка полноты оценка полноты бюджетных средств)

| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

### Приложение 2

к подпрограмме :                                                                            «Комплексное развитие систем  теплоснабжения  в городе Карталы  на 2010-2015годы»

Отчет о ходе выполнения подпрограммы

- Форма отчета о ходе выполнения городской целевой программы:

| № п/п | Наименование мероприятий (по разделам Подпрограммы) | Сроки проведения мероприятий | Источник финансирования | План тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Форма выполнения индикативных показателей

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Единица измерения | план | факт | % выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |